# PROBLEMAS DE FÍSICA PARA INGENIERÍA. INGENIERÍA QUÍMICA

9.- Calcular el campo eléctrico dentro y fuera de una corteza cilíndrica de radio R que posee una densidad superficial de carga uniforme .

Solución:

E(>R) =

E(R) = 0

10.- Calcular el campo eléctrico producido por un volumen cilíndrico muy largo y de radio R, que tiene una densidad volúmica de carga que varía con el radio según (a-br), donde , a y b son constantes y r es la distancia al eje del cilindro.

Solución:

E(r>R) =

E(rR) =

11.- Calcular el campo y potencial eléctrico creado por un volumen esférico de radio a, en el que se halla distribuida uniformemente una carga positiva, con densidad volúmica , en puntos situados a una distancia r del centro. Representar gráficamente los resultados obtenidos.

Solución:

E(r>a) = 	V(r>a) =

E(r<a) = 		V(r<a) =

12.- Un sistema está formado por la asociación de condensadores como se muestra en la figura. Calcula:

- La capacidad equivalente del sistema

- La carga libre de los condensadores C1 y C2.

- La diferencia de potencial entre las placas del condensador C4.

C1=C2=C3=C4= 2 F

13.- Una lámina de cobre de espesor b se introduce entre las láminas de un condensador, como se indica en la figura. La lámina se encuentra a la mitad de distancia d. A) ¿Cuál es la capacidad del condensador antes y después de introducir la lámina? Si en lugar de una lámina conductora colocamos una lámina de material dieléctrico. B) ¿Cuál es la capacidad del sistema en esta nueva situación?

Solución:

- C=  , C=

- C=

14.- Dos condensadores idénticos de 10 F se conectan en paralelo, cargándose a una tensión de 100 V y después se aíslan de la batería. A continuación se introduce en uno de los condensadores un dieléctrico (r=3) que llena completamente el espacio entre las placas. Calcular:

- La carga del condensador, antes y después de introducir el dieléctrico.

- La tensión después de introducir el dieléctrico.

- La energía de cada condensador antes y después de introducir el dieléctrico.

15.- Las líneas de transmisión, empleadas para el transporte de la corriente eléctrica a distancia, tienen una capacidad distribuida de manera continua. Estas líneas son generalmente de dos tipos: cables coaxiales (condensador cilíndrico) y cables paralelos (en este caso se supone que los radios de los conductores son pequeños frente a la distancia entre los mismos). Determinar para cada caso la capacidad por unidad de longitud.

# Text boxes

V

C1

C2

C3

C4

b

d

C1

C2

R1

R2

d

2a

Solución:

CL=

CL=